Склад роботи.

| № п/п | Найменування технічної документації | Масштаб | інв. № |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Містобудівне обґрунтування розташування багатоповерхового житлового будинку по вул. Савчука, 7-в в м. Чернігові |  |  |
|  | І. Графічні матеріали (у складі пояснювальної записки) |  |  |
| 1 | Схема розміщення ділянки проектування в системі міста | б/м | б/н |
| 2 | План сучасного використання території, планувальні обмеження | 1:2000 | -//- |
| 3 | Схема функціонально-планувальної організації території | 1:2000 | -//- |
| 4 | Генеральний план (фрагмент) Генеральний план (фрагмент з внесеними змінами) | 1:10000 | -//- |
| 5 | Правила забудови території м. Чернігова (фрагмент) Правила забудови території м. Чернігова (фрагмент з внесеними змінами) | б/м | -//- |
| 6 | Ескізні пропозиції забудови ділянки з планом червоних ліній | 1:500 | -//- |
|  | ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| 7 | Пояснювальна записка з графічними матеріалами | книга |  |

Зміст

І. Текстова частина	4

Вступ.	4

1.1. Підстава для розроблення містобудівного обґрунтування.	5

1.2. Місцерозташування території в структурі міста,  аналіз сучасної містобудівної ситуації.	5

1.3. Екологічні та інженерно-будівельні умови.	7

Система планувальних обмежень.	7

1.4. Аналіз наявної містобудівної документації.	9

1.5. Пропозиції містобудівного обґрунтування.	10

1.5.1. Функціонально-планувальна організація території.	10

1.5.2. Визначення граничних параметрів об’єктів містобудування.	12

1.5.3. Розрахунок і розміщення установ та  підприємств обслуговування.	14

1.5.4.Зберігання легкового автотранспорту. Інженерне забезпечення.	17

1.5.5. Інженерна підготовка та захист території.	17

1.6. Основні техніко-економічні показники.	22

Висновки.	23

2.	Графічна частина	25

Схема розміщення ділянки проектування в системі міста.	26

План сучасного використання території	27

Детальний план території центральної частини міста (фрагмент з внесеними змінами)	28

Схема перспективної функціонально-планувальної організації території.	29

3.	Вихідні дані.	30

# І. Текстова частина

# Вступ.

«Містобудівне обґрунтування розташування багатоповерхового житлового будинку по вул. Савчука, 7-в   в м. Чернігові» виконане Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» згідно  договору №565-09-2007 від 22.08.2007р. з ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» у відповідності до завдання, затвердженого  замовником.

Мета роботи – розглянути можливість добудови 9-поверхової секції за адресою вул. Савчука, 7-в   до вже існуючого  житлового будинку (вул. Савчука, 7-б)   на території мікрорайону багатоквартирної забудови (квартал №21). Крім того, враховуючи наявність інвестиційних пропозицій по ущільненню забудови мікрорайону, визначити його сельбищну  ємність та  містобудівні умови і обмеження нової забудови.

Містобудівне обґрунтування є внесенням змін у  затверджену містобудівну документацію – генеральний план міста Чернігова (інститут «Діпромісто», 2002р.) з розміщенням нових об’єктів містобудування та у Правила забудови м. Чернігова.

Об’єм та склад містобудівного обґрунтування прийняті у відповідності з ДБН 1-1-4-2002 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування".

Проектні рішення рийняті з урахуванням  наступних нормативних документів:

- ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень";

- «Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)» (Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Київ, 2000 р.).

Робота виконана в архітектурно-планувальній майстерні №3 (керівник    Ісаков В.А.) авторським колективом бригади № 31 (керівник – Несвіт Т.Р.) у   складі:

| Головний архітектор проекту | Т. Несвіт |
| --- | --- |
| Архітектурно-планувальна частина: | Я.Родзевич |
|  | А. Ярошенко |
|  | Л. Пашковська |
| Природні умови та інженерна підготовка території: | Н. Кравченко |
|  | О. Геращенко |

# 1.1. Підстава для розроблення містобудівного обґрунтування.

Робота  виконана на підставі:

- листа Управління архітектури та містобудування виконкому Чернігівської міської ради № 267 від 9.08.2007 р.;

- листа-замовлення  ДП «УкрСіверБуд» №486  від 9.08.2007 р.;

- листа ДП «УкрСіверБуд» №551 від 19.09.2007р.

- завдання на проектування, затвердженого замовником.

# 1.2. Місцерозташування території в структурі міста,  аналіз сучасної містобудівної ситуації.

Територія, що розглядається, розташована в Деснянському адміністративному районі міста і обмежена: з півночі – вул. Шевченка, зі сходу – вул.  Воїнів Інтернаціоналістів, яка проходить вздовж р. Стрижень, з заходу – вул.  Молодшого та її продовженням - грунтовою дорогою, з  півдня - масивом садибної забудови по вул. Береговій. В межі розробки Містобудівного обґрунтування (далі – МО)  входить житловий  мікрорайон та частина лісопаркової зони Кордовка.

Загальна площа території в межах розробки МО складає 50,0 га, в тому числі  квартал житлової забудови №21 займає площу 21,1 га, з яких  багатоповерхова забудова  займає  18,7 га, садибна – 1,0 га (15 садиб), яка розташована в середині кварталу по вул. Савчука та ім. Шрага (колишній вул. Будівельній).

Окремо, фактично на території лісопарку по вул. Береговій розташовано ще 13 садиб, які займають площу 1,4га.

З об’єктів мікрорайонного значення на території кварталу знаходиться дошкільний навчальний заклад №76 на 280 місць, загальноосвітня школа №2, розрахована на 900 місць (фактично зайнято 774 місця).

З об’єктів немікрорайонного значення на території кварталу знаходяться: медична установа рентгенологічного обстеження (на сьогодні не діюча), фізкультурно-оздоровчий центр, незавершене будівництвом  приміщення басейну, магазини продовольчих товарів, кафе, котельня.

В межі розробки проекту входить лісовий масив площею 22,5 га, який є частиною лісопарку Кордовка.

В цілому житловий фонд кварталу складає 131,5 тис.м2 загальної площі, чисельність населення становить ~ 6,9 тис. чоловік.

Об’єм житлового фонду в багатоквартирній забудові – 129,0 тис.м2 загальної площі ( 2,3 тис. квартир/0,5 тис. кімнат), чисельність населення 6,8 тис. чоловік (в тому числі гуртожитки – 9,3 тис.м2 (0,5 тис. кімнат), в яких мешкає 1,1 тис. чоловік). Житлова забезпеченість складає: в багатоквартирному житловому фонді –                 21 м2/людину, в гуртожитках – 8,5 м2/людину. Розподіл багатоквартирного житлового фонду по поверховості представлений нижче, в таблиці.

Таблиця №1.2-1

| № п/п | Поверховість | Загальна площа (м2) | Кількість квартир/кімнат (тис.одиниць) | Населення (тис. чол.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Багатоквартирний житловий фонд |
| 1 | 4 поверхові | 2,6 | 0,05 | 0,14 |
| 2 | 5 поверхові | 52,6 | 1,15 | 2,86 |
| 3 | 9 поверхові | 64,5 | 1,1 | 2,7 |
| гуртожитки |
| 4 | 9 поверхові | 9,3 | 0,5 | 1,1 |
|  | Усього | 129,0 | 2,8 | 6,8 |

Щільність населення в багатоквартирній забудові складає 364 чол/га і знаходиться в межах нормативних показників 180 – 450 чол./га (ДБН 360/92**, п.3.7). Таким чином, теоретично, в житловому кварталі є резерв для розміщення додаткового житлового будівництва без перевищення нормативної щільності населення.

Об’єм одноквартирного житлового фонду становить орієнтовно 2,5 тис. м2 загальної площі (28 будинків), чисельність населення – 70 чоловік.

Сучасний  розподіл території  в межах  розробки проекту наводиться нижче.

Таблиця №1.2-2

| № | Елементи території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартал, всього, в тому числі: | 21,1 | 42,2 |
|  | - багатоквартирна житлова забудова | 15,6 | 31,2 |
|  | - об’єкти обслуговування мікрорайонного значення | 3,1 | 6,2 |
|  | - садибна житлова забудова | 1,0 | 2,0 |
|  | - об’єкти обслуговування немікрорайонного значення (фізкультурно-оздоровчий центр, басейн, недіюча лікувальна установа) | 1,0 | 2,0 |
|  | -комунальні об’єкти (котельня) | 0,4 | 0,8 |
| 2 | Садибна житлова забудова по вул. Береговій (за межами кварталу) | 1,4 | 2,8 |
| 3 | Лісопарк | 22,5 | 45,0 |
| 4 | Вулиці | 5,0 | 10,0 |
| Всього | 50,0 | 100,0 |

На сьогодні ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» розроблений інвестиційний проект по добудові однієї 9-поверхової  секції до існуючого односекційного будинку по вул. Савчука, 7б. Згідно з представленими документами, площа земельної ділянки під вказаний односекційний будинок по вул. Савчука 7в складає 0,2354га.

Орієнтовні показники проектного житлового будинку: площа забудови –324 м2, кількість квартир – 36 (в т.ч. 18 – 1-кімнатних, 18 – 2-кімнатних), загальна площа квартир – 2224 м2, кількість жителів – 90 чол.

Крім того, існує інвестиційна пропозиція по добудові житлових  секцій до будинків по вул. Савчука, 5, 7,11.

# 1.3. Екологічні та інженерно-будівельні умови.

# Система планувальних обмежень.

Природно-екологічні умови освоєння території.

Місто Чернігів, в тому числі територія, що проектується, відноситься до Чернігівського Полісся.

Географічне розташування зумовлює характеристику природних особливостей території: практично плоский рівнинний рельєф, підвищений та високий рівень грунтових вод на заплаві, легка літогенна основа грунтів, наявність вологих грунтів тощо.

В геоморфологічному відношенні територія неоднорідна і представлена терасою рік Десни і Стрижня та їх  заплавою з відповідними їх гіпсометричним рівням абсолютними відмітками поверхні: на терасі - 113-117м, на заплаві  107-110м.

В межах території сформувались типові поліські, переважно низькородючі (досить бідні на гумус та поживні речовини) дерново-підзолисті супіщані грунти, на знижених ділянках – їх глеюваті різновиди.

В заплаві грунти представлені гідроморфними різновидами – лучними, лучно-чорноземними та дерновими, місцями періодично перезволоженими.

З точки зору ландшафтно-планувальної організації території, ґрунти сприятливі для вирощування асортименту зелених насаджень, характерних для поліської зони, та вологолюбивих рослин заплавних зон.

Інженерно-геологічні умови території ускладнені через підтоплення  та затоплення паводковими водами Десни та гирлової частини Стрижня. Як планувальне обмеження прийнята відмітка затоплення 1% паводку заплави (112,5 м БС), а також підтоплення в міжпаводковий період (з рівнем залягання ґрунтових вод до 3м) заплав і надзаплавних терас.  При містобудівному освоєнні ці території потребують проведення відповідного інженерного захисту.

Наявність лесовидних суглинків в геолітологічному розрізі терасової ділянки зумовлює вірогідність розвитку  І типу ґрунтових умов за просадністю; заплавні території сформовані на товщі непросадних грунтів.

В кліматичному відношенні територія відноситься до ІІ В будівельно-кліматичного підрайону, для якого орієнтація квартир з одностороннім виходом житлових кімнат в межах сектору горизонту від 310( до 50( не допускається (БНіП 2.01.01-82).

Розрахункова температура найбільш холодної п’ятиденки становить мінус 22,(С. Тривалість опалювального періоду - 191 доба при його середній температурі мінус 1,7( С. Середня глибина промерзання грунтів 93 см.

В екологічному відношенні територія сприятлива для розміщення житлової забудови. Джерела суттєвого техногенного впливу на навколишнє  природне середовище в її межах відсутні.

Регламентують забудову прибережні захисні смуги рік Десна і Стрижень (шириною згідно ВКУ, ст.88: р. Десна – 100м, р. Стрижень – 25м), які потребують дотримання санітарно-гігієнічних нормативів їх функціонування. Режим господарської діяльності в межах цих територій регламентується ст.89 ВКУ, визначаючи можливість розміщення лише екологічно безпечних об’єктів.

Чернігів розташований в зоні санітарної охорони  р. Десни як джерела централізованого водопостачання регіонального значення. Враховуючи цей факт, санітарний режим міста і, зокрема, території, що проектується, повинен бути жорстко контрольованим у відповідності з вимогами ВКУ (ст.90).

Природоохоронні об’єкти з регламентованим режимом використання території в межах розробки проекту  відсутні.

Природний та техногенний (від ЧАЕС) радіаційний фон незначний, щільність забруднення ґрунтів нижча нормативної (0,1 ки/кв.км).

Враховуючи вразливість і незахищеність літогенної основи, територія в межах проекту потребує особливих упереджувальних та захисних заходів щодо можливості виникнення площинного забруднення.

Обмеження по умовах охорони культурної спадщини.

Згідно з діючою документацією з питань охорони культурної спадщини («Разработка опорного историко-архитектурного плана и зон охраны г. Чернигова», розробник - КиївНДІмістобудування, 1986р., затверджений рішенням Чернігівського облвиконкому від 24.04.1989р. №90 та «Коригування історико-архітектурного опорного плану і зон охорони м. Чернігова»,  розробник -  НДІТІАМ, 1987р.), на територію, що розглядається, діє сукупність наступних факторів:

1. Зона регулювання забудови з обмеженням висоти будинків до 30 метрів;

2. Зона ландшафту, що охороняється, яка включає лісопарк Кордовка;

3. Друга охоронна археологічна зона;

4. Зона історичного району міста.

Режими використання та містобудівної діяльності у вказаних зонах визначені «Правилами забудови та використання території міста Чернігова».

# 1.4. Аналіз наявної містобудівної документації.

Згідно з Генеральним планом м. Чернігова  (інститут «Діпромісто»,  2002р., затверджений рішенням Чернігівської міськради від 25.12.2003р.), територія в межах розробки МО представляє собою мікрорайон, в якому передбачається реконструкція садибної забудови по вул.  Савчука, та вул. ім. Шрага під багатоквартирну. З півдня мікрорайон відділяється від лісопаркової зони Кордовка проектною магістральною вулицею загальноміського значення, що з’єднує Київське шосе зі східною частиною міста з виходом на вул. 1 Травня і на сел. Олександрівку. Слід відмітити, що на період розробки генерального плану на топографічній зйомці був відсутній житловий будинок по вул. Савчука, 7б, через що траса магістральної вулиці не враховувала цей факт. В зв’язку з цим, одним з завдань даного МО є коригування траси вказаної вулиці з урахуванням містобудівної ситуації, що склалася.

«Правила забудови та використання території м. Чернігова (коригування)» (інститут «Діпромісто», 2006р.) визначили різні типи зон використання території  на основі планувальної структури, прийнятої  генеральним планом. У відповідності до Правил, на територію, що розглядається,  розповсюджується дія зон:

Ж-2-р  -  житлова зона багатоквартирної забудови з обмеженнями поверховості по умовах зон регулювання забудови;

Р-2  -  ландшафтно-рекреаційна зона загальноміського значення.

Існуючий будинок по вул. Савчука, 7б потрапляє під трасу проектної вулиці, а передбачений до добудови односекційний будинок по вул. Савчука, 7в – у зону Р-2.

# 1.5. Пропозиції містобудівного обґрунтування.

## 1.5.1. Функціонально-планувальна організація території.

В цілому, функціонально-планувальна організація території, що розглядається, була вирішена на стадії розробки генерального плану м. Чернігова і в даній роботі коригуванню підлягає лише траса магістральної вулиці загальноміського значення (Проектна) в частині її проходження в районі 21 кварталу.

Коригування траси здійснено з урахуванням інвестиційного проекту по будівництву будинку по вул. Савчука, 7в таким чином, що в перспективі територія кварталу   збільшується на  2,4 га.

В результаті планувальних перетворень, територія в межах розробки МО у функціональному відношенні розподілена на:

- житлову зону;

- зону обслуговування;

- паркову зону;

- лісопарк.

До складу житлової зони входить 21 квартал, що у структурному відношенні представляє собою мікрорайон, територія якого розподіляється на 4 житлові групи багатоквартирної забудови зі збереженням у центральній частині дитячого дошкільного закладу та школи. Не діюча лікувальна установа передбачена до винесення.

Садибна забудова, згідно з рішеннями генерального плану підлягає реконструкції під багатоквартирну забудову, яка представлена 10-поверховими односекційними будинками, розташованими вздовж репрезентативної пішохідної алеї, яка від вул. Молодшого веде до школи і дитячого садка і далі до паркової зони. З іншої сторони алеї  пропонується закрити торці чотирьох 5-поверхових будинків прибудованим блоком  з розміщенням в ньому об’єктів обслуговування.

В районі розміщення незавершеної будівлі басейну  передбачається формування повноцінної житлової групи за рахунок добудови будинку по вул. Савчука, 7в, а також будівництва 5-секційного житлового будинку та трьох  10-поверхових односекційних будинків, розташованих  вздовж вулиці Проектної, в стилобатній частині яких розміщуються об’єкти обслуговування.

Зона обслуговування представлена  центрами по вул. Молодшого та Савчука, до складу яких входять фізкультурно-оздоровчий центр, басейн, магазини, кафе, відділення банку та ін.  Ряд об’єктів обслуговування розміщуються у вбудовано-прибудованих приміщеннях.

Паркова зона створюється за рахунок існуючих зелених насаджень лісопарку Кордовка між вулицею Проектною та житловою забудовою з виходом до р. Стрижень. Вздовж Стрижня передбачено формування пішохідної набережної. Парк може мати тематичну спрямованість, наприклад: парк розваг, дитячий парк, тощо. В парковій зоні передбачається розміщення кафе, концертного майданчика, спортивних площинних споруд, атракціонів.

Лісопаркова зона зберігається  між Стрижнем, Десною та вул. Проектною. В південній частині лісопарку, у відповідності до генерального плану, створюється спортивно-розважальний комплекс.

Зміни до  генерального плану, запропоновані даним МО, обумовили необхідність коригування графічної частини «Правил забудови та використання території м. Чернігова» -  Плану зонування в частині встановлення меж функціональних зон Ж-2-р та Р-2. Крім того, до зони  Р-2 увійшла територія парку.

Таблиця №1.5.2. – 1

Проектний розподіл території

| № | Елементи території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартал, всього, в тому числі: | 23,5 | 47,0 |
|  | - багатоквартирна житлова забудова з дошкільним навчальним закладом та загальноосвітньою школою | 22,4 | 44,8 |
|  | - установи обслуговування немікрорайонного значення | 0,7 | 1,4 |
|  | - комунальні об’єкти (котельня) | 0,4 | 0,8 |
| 2 | Парк та набережна | 6,7 | 13,4 |
| 3 | Лісопарк | 14,2 | 28,4 |
| 4 | Вулиці | 5,6 | 11,2 |
| Усього | 50,0 | 100,0 |

## 1.5.2. Визначення граничних параметрів об’єктів містобудування.

Для визначення можливості розміщення додаткових обсягів житлового будівництва, в даній роботі проведений розрахунок резервних площ житлової території вказаного житлового кварталу, виходячи з фактичної площі житлової території багатоквартирної забудови, яка складає 15,6 га.

Резервна площа житлової території групи визначена згідно з рекомендаціями «Правил та порядку розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)» (Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, м. Київ, 2000р.).

Нормативна площа житлової території, що необхідна для існуючих житлових будинків включає:

- сумарну площу забудови існуючих будинків;

- площу проїздів житлової групи;

- нормативну площу прибудинкових територій на 1 мешканця (згідно з ДБН 360-92**, п. 3.15-3.16).

Нижче, в таблиці наведений розрахунок розмірів елементів житлової території (м2/люд.) для населення житлового кварталу (6,8 тис. чоловік).

Таблиця №1.5.2. – 2

| № | Елементи житлової території | Питомі розміри елементів житлової території (м2/люд.) | Показники (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибудинкові території (ДБН 360-92**, п.3.15, 3.16) |
| 1.1 | Озеленені території | 6,0 | 40800,0 |
| 1.2 | Ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку | 0,7 | 4760,0 |
| 1.3 | Майданчики для відпочинку дорослого населення | 0,1 | 680,0 |
| 1.4 | Майданчики для занять фізкультурою | 0,2 | 1360,0 |
| 1.5 | Майданчики для господарських цілей | 0,3 | 2040,0 |
| 1.6 | Майданчики для вигулювання собак | 0,3 | 2040,0 |
| 1.7 | Майданчики для стоянки автомашин | 0,8 | 5440,0 |
| Всього прибудинкових територій | 8,4 | 57120,0 |
| 2. | Площа забудови житлових будинків | 4,1 | 28000,0 |
| 3. | Проїзди, тротуари | 2,7 | 18200,0 |
| Всього | 15,2 | 103320,0 |

Резервна площа  житлової території в житловому кварталі становить:

Р = 15,6 га – 10,3 га = 5,3 га

Виходячи з цього, освоєння земельної ділянки площею 0,21 га, що розглядається  під будівництво 9-поверхового житлового будинку по вул. Савчука, 7в,  допустимо. Згідно інвестиційного проекту, об’єм житлового фонду будинку становить  2224 м2 загальної площі квартир (36 квартир), кількість жителів – 90 чоловік,  площа забудови будинку – 324 м2.  Потребу в прибудинкових територіях для населення даного будинку, визначено відповідно до ДБН 360-92** з урахуванням      п. 3.16, примітка2. Нижче, в таблиці, наведена площа майданчиків.

Таблиця №1.5.2. – 3

| № | Елементи житлової території | Питомі розміри елементів житлової території (м2/люд.) | Показники (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибудинкові території (ДБН 360-92**, п.3.15, 3.16) |
| 1.1 | Озеленені території | 6,0 | 540 |
| 1.2 | Ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку | 0,7 | 63 |
| 1.3 | Майданчики для відпочинку дорослого населення | 0,1 | 9 |
| 1.4 | Майданчики для занять фізкультурою | 0,2 | 18 |
| 1.5 | Майданчики для господарських цілей | 0,3 | 27 |
| 1.6 | Майданчики для вигулювання собак | 0,3 | 27 |
| 1.7 | Майданчики для стоянки автомашин | 0,8 | 72 |
| Всього прибудинкових територій | 8,4 | 756 |
| 2. | Площа забудови житлових будинків | 3,6 | 324 |
| 3. | Проїзди, тротуари | 2,9 | 265 |
| Всього | 14,8 | 1345 |

Отже, нормативна площа житлової території для даного будинку складає біля 0,14 га.

З метою реалізації рішень генерального плану щодо реконструкції садибної забудови та враховуючи наявний територіальний резерв житлового кварталу, крім добудови будинку по вул. Савчука, 7в,  у відповідності до архітектурно-планувальних рішень пропонується додатково розмістити понад 53,0 тис. м2 житла.

Варто зауважити, що згідно з ДБН В.2.2 -15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» житловий фонд, що будується за рахунок інвестиційних коштів можна віднести до І категорії (комерційне житло), для якого  реалізується принцип: – кількість кімнат у квартирі дорівнює кількості мешканців(лист Мінбуду України №15/5 – 492 від 15.06.06). Виходячи з цього, житлова забезпеченість на одного мешканця на перспективу становитиме  не менше 25 м2.

Таким чином, сельбищна ємність кварталу, що розглядається, становитиме орієнтовно  185,0 тис. м2 загальної площі квартир, чисельність населення – 8,7 тис. чоловік, в тому числі новий багатоквартирний житловий фонд складає біля 56,0 тис. м2 загальної площі квартир з чисельністю мешканців 1,9 тис. чоловік, з яких будинок, що розглядається – 2,2 тис. м2 загальної площі квартир, 0,1 тис. чоловік населення. Щільність населення  в кварталі складе близько 390 чол/га.

## 1.5.3. Розрахунок і розміщення установ та  підприємств обслуговування.

Розрахунок потреби в об’єктах громадського обслуговування виконаний у відповідності з нормативами соціально-гарантованого рівня забезпечення населення (ДБН 360-92**). Це, в основному, підприємства повсякденного та періодичного обслуговування.

Ємність дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл визначена, виходячи з розрахунку перспективної демографічної структури населення дошкільного та шкільного віку, та рекомендованого рівня забезпечення дітей дошкільними установами і загальноосвітніми школами. З розрахунку на 1000 чол. населення показник забезпечення дошкільними навчальними закладами (разом з закладами спеціалізованого та оздоровчого типу) становитиме 28 місць, загальноосвітніми школами – 106 місць. Ємність дошкільних установ для населення кварталу №21, виходячи із розрахованого показника, становить  244 місця, шкільних установ – 922 місця. Як показує практика, близько 5 % дітей шкільного віку навчається в спеціалізованих школах за межами району свого проживання, в зв’язку з чим реальна потреба в загальноосвітніх школах населення даного мікрорайону становитиме близько 875 місць. Нижче, в таблиці № 1.5.3. – 1, наведені розрахунок необхідних об’ємів установ і підприємств обслуговування та їх розміщення.

Поряд з об’єктами, що забезпечують задоволення соціально-гарантованих державою послуг згідно нормативів ДБН 360-92**, можливо також розміщення ненормованих об’єктів соціальної інфраструктури загальноміського значення. Так, в парковій зоні передбачається розміщення кафе, концертного майданчика, спортивних площинних споруд, атракціонів.

Слід відмітити, що вказані параметри об’єктів обслуговування є орієнтовними і можуть бути скориговані при конкретному проектуванні.

Таблиця № 1.5.3. – 1

Розрахунок і розміщення установ та підприємств обслуговування

| № п/п | Установи, підприємства, споруди | Одиниця виміру | Ємність | Розміщення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установи народної освіти |
| 1 | Дошкільні навчальні заклади | місць | 244 | Існуючий ДНЗ №76 на 280 місць |
| 2 | Загальноосвітні школи | --//-- | 875 | Існуюча загальноосвітня школа №2 на 900 місць |
| Установи охорони здоров’я, фізкультурно-спортивні споруди |
| 3 | Поліклініка | відвідувань / зміну | 209 | За межами |
| 4 | Аптека | об’єкти | 1 | У вбудовано-прибудованих приміщеннях перших поверхів запропонованих житлових будинків |
| 5 | Роздавальні пункти молочної кухні | м2 загальної площі | 16 | За межами |
| 6 | Відкриті площинні спортивні споруди | га | 0,1 | На території району |
| 7 | Басейн закритий | м2 дзеркала води | 420 | По вул. Молодшого |
| 8 | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | м2 загальної площі | 610 | Фізкультурно-оздоровчому комплексі по вул. Молодшого |
| 9 | Приміщення реабілітаційного призначення | ---//--- | 130 |  |
| 10 | Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 696 |  |
| Установи культури і мистецтва |
| 11 | Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля і аматорської діяльності | місць | 130 | У вбудовано-прибудованих приміщеннях перших поверхів запропонованих житлових будинків |
| 12 | Клубні установи та центри дозвілля | місць відвідувань | 350 | Спортивно-розважальному комплекс сімейного відпочинку за межами району |
| 13 | Танцювальні зали | ---//--- | 50 |  |
| 14 | Кінотеатри та відеозали | місць | 130 |  |
| 15 | Зали атракціонів та ігрових автоматів | м2 площі підлоги | 26 |  |
| 16 | Масові бібліотеки | тис.од. зб. чит.місць | 30 22 | У вбудовано-прибудованих приміщеннях перших поверхів запропонованих житлових будинків |
| Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування |
| 16 | Магазини продовольчих товарів | м2 торгової площі | 610 | вбудовані по вул. Проектна 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Магазини непродовольчих товарів | ---//--- | 260 | У вбудовано-прибудованих приміщеннях перших поверхів запропонованих житлових будинків |
| 18 | Магазини кулінарії | ---//--- | 26 |  |
| 19 | Підприємства громадського харчування | місць | 60 | На території району |
| 20 | Підприємства безпосереднього побутового обслуговування населення | робочих місць | 17 | У вбудовано-прибудованих приміщеннях перших поверхів запропонованих житлових будинків |
| 21 | Пральня самообслуговування | кг білизни за зміну | 87 |  |
| 22 | Хімчистка самообслуговування | кг речей за зміну | 35 |  |
| Кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку |
| 23 | Відділення зв’язку | об’єкт | 1 | У вбудовано-прибудованих приміщеннях перших поверхів запропонованих житлових будинків |
| 24 | Відділення і філіали ощадного банку | операційне місце | 4 |  |
| Установи житлово-комунального господарства |
| 25 | Громадські вбиральні | прилад | 9 | На території району |

## 1.5.4.Зберігання легкового автотранспорту. Інженерне забезпечення.

Розрахункова потреба в місцях постійного зберігання автомобілів для мешканців житлового кварталу визначена на основі нормативних показників ДБН 360/92**, п.7.2 (250 автомобілів на 1,0 тис. жителів) та розрахункової чисельності населення 8,7 тис. чоловік, в тому числі по будинку інвестора – 0,09 тис. чол. і складе:

250 х 8,7 = 2175 м/місць,

в тому числі для будинку інвестора:  250 м/місць х 0,09 = 23 м/місця.

Легкові автомобілі мають утримуватися, головним чином, у існуючих гаражах, на облаштованих автостоянках, а також використовуючи цокольні поверхи проектних будинків.

Інженерна інфраструктура для обслуговування кварталу передбачає підключення до міських електро-, газо-, водо-, тепломереж, мереж зв’язку та проводового мовлення, телебачення, тощо.

## 1.5.5. Інженерна підготовка та захист території.

Гідротехнічні заходи.

На   території, що розглядається, із несприятливих інженерно-геологічних факторів спостерігаються: на окремих ділянках підвищений та високий рівень ґрунтових вод, тобто – підтоплення, затоплення 1%-ним паводком р. Десни та гирлової частини заплави Стрижня до відмітки 112,0 м БС; заболочення окремих ділянок в заплаві Десни з рівнем ґрунтових вод 0-0,5 м; ерозійно- та зсувонебезпечні явища. Наявність лесовидних суглинків на окремих ділянках території сприяє розвитку І типу ґрунтових умов за просадністю.

Ріка Стрижень характеризується рівнинним режимом, високою весняною повінню і низькою літньо-осінньою межінню. Під час повені на Десні ріка Стрижень знаходиться в підпорі до 3-х км. За розрахунковий максимальний горизонт для р. Стрижень прийнято розрахунковий горизонт р. Десни 1% забезпеченності 112,5 м БС.

Ширина заплави р. Десни в межах міста складає 5-7 км. Паводок проходить по всій її ширині. Русло річки звивисте, на поймі багато стариць, озер, місцями заплава заросла кущами і деревами. Правий берег крутий, лівий – пологий. На окремих ділянках спостерігається інтенсивний розмив берегів.

Спеціальні заходи по захисту від затоплення існуючої житлової і промислової забудови в місті не проводились.

Річка Стрижень замулена, засмічена, заросла вологолюбивою рослинністю на окремих ділянках. Русло річки потребує розчистки.

На окремих ділянках територія, що проектується, підтоплюється з різних причин - це і наявність лесовидних суглинків ( І, ІІ тип просадочності грунтів по ґрунтовим умовам), які не достатньо пропускають поверхневі води, і витікання зі зношених водонесучих комунікацій, відсутність зливової каналізації, особливо на ділянках садибної забудови. Очисні споруди зливової каналізації є тільки в районі урочища "Кордовка", куди відводяться зливові води з басейну Деснянського району, а далі - в р. Десну.

Для більш раціонального використання і покращення санітарних умов території, що проектується, необхідно виконати комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території.

Внаслідок вивчення і аналізу природних умов, наявних картографічних матеріалів, і враховуючи архітектурно-планувальні рішення щодо забудови, даним розділом передбачається наступний комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території:

•    Протиповеневий захист і берегозакріплення;

•    Захист від підтоплення;

•    Благоустрій р. Стрижень.

Даний розділ розроблено у відповідності з ДБН 360-92* та Водним Кодексом України на стадії схеми і підтверджує технічну можливість і економічну доцільність прийнятих технічних рішень, які підлягають уточненню на наступних стадіях проектування.

В даному проекті розглянуто подальше освоєння заплавних територій в районі 21-го кварталу.

В природному стані ці території не можна використати під житлову забудову без проведення складного комплексу заходів по інженерній підготовці і захисту від затоплення. Найбільш раціонально буде освоєння території шляхом підняття її до незатоплюваних відміток, тобто підсипка під кожну будівлю і споруду, або ж під групу будівель і споруд капітального типу, що й пропонується даним проектом.

Забудову, що проектується,  найбільш раціонально захистити від затоплення шляхом підсипки території під будівлі до незатоплюваних відміток, тобто вище на 0,5 м від відмітки 1 % забезпеченості - 113,0 м БС.

По р. Стрижень для захисту берегів від дії повеневого потоку і льоду необхідно виконати берегозакріплення лівого берега, на ділянці загальною протяжністю до 0,5 км; шляхом влаштування кам’яної накидки в залізобетонні квадратні плити-ячейки по шару піску і шару щебеню, або ж кріпити залізобетонними плитами. Крім того, пропонується влаштувати набережну відкісного типу на ділянці берега протяжністю 0,4 км.

Захист від підтоплення.

На більшій частині території, що проектується, рівні ґрунтових вод залягають на глибині понад  3,0 м від поверхні землі, а подекуди і на глибині 0,5-1,5 (південна частина площадки).

З метою попередження підтоплення фундаментів будівель і споруд, інженерних мереж, а також збереження зелених насаджень, рівень ґрунтових вод повинен бути стабільний на глибині 3,5-4,0 м від поверхні землі.

Для цього пропонується виконати такі заходи:

- Виключити  підпитку  ґрунтових  вод за рахунок витікання із  водонесучих комунікацій і надмірного поливу зелених насаджень. Для цього необхідно влаштувати  сітку  спостережних  свердловин з  метою  визначення  джерела поповнення ґрунтових вод і прийняття оперативних заходів по їх усуненню;

- Будівництво дренажних систем та кільцевого дренажу окремих будівель і споруд;

- Виконання вертикального планування території та організацію поверхневого стоку на всіх ділянках забудови;

- В  районі  перспективної багатоквартирної забудови, пропонується виконати підсипку території на площі біля 4,8 га до відміток поверхні землі 113,0-113,5 м – загальним  об’ємом грунту орієнтовно біля 230 тис.м3;

- Розчищення річок, заток, канав, проведення поточного і капітального ремонту та будівництво зливової каналізації, яка є основним водоприймачем дренажних вод;

- Розчищення та ремонт перепускних труб, лотків і кюветів, влаштування нових там, де це необхідно.

При освоєнні ділянок забудови з просідними грунтами необхідно виконувати заходи по підготовці основи під будівлі і споруди, які спрямовані на запобігання просідним властивостям грунтів.

Стійкість та експлуатаційна надійність таких основ забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, а саме:

- в межах  деформаційної  зони  чи  її  частини  ущільненням  тяжкими трамбовками,     улаштуванням     ґрунтових     подушок,     витрамбовкою котлованів, ущільненням підводними вибухами, хімічним чи термічним закріпленням;

- в межах всього просідного шару - глибинним ущільненням ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просідних грунтів, в тому числі глибинними вибухами, хімічним чи термічним закріпленням;

- прорізкою просідних грунтів основи фундаментів із забивних, набивних та буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з грунтів, що   закріплені   хімічним,   термічним   чи   іншим   способом,   а   також заглибленням фундаментів;

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух котлованів  та  траншей,   улаштуванням   водоакумулюючих   споруд   і водонесучих комунікацій, виключенням витоку води;

- підвищенням    міцності    і   загальної   просторової   жорсткості    споруд, збільшенням   їх   піддатливості   за   допомогою   гнучких   та   розрізних конструкцій, а також використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.

Ріка Стрижень знаходиться на даний час в незадовільному санітарно-гігієнічному стані на окремих ділянках в межах території, що проектується, особливо на ділянках, де індивідуальна забудова прилягає досить щільно до річки.

З метою покращення санітарного стану р. Стрижень необхідно влаштувати прибережну смугу і водоохоронну зону згідно Водного Кодексу України – шириною 25 м. Крім того, в заплаві р. Стрижень винести окремі будівлі і споруди з прибережної смуги, виконати планувальні роботи і організацію поверхневого стоку та влаштування парку та зони відпочинку. Зливові колектори, які виходять на заплаву, упорядкувати і скидати з них воду в річку через очисні споруди: ставки-відстійники.

# 1.6. Основні техніко-економічні показники.

| № п/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Проектні пропозиції |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по житловому кварталу | в т. ч. по житловому будинку інвестора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Територія в межах розробки МО, в тому числі: | га | 50,0 | 0,21 |
| 1.1 | - мікрорайонні території | -//- | 22,4 |  |
| 1.2 | - установи обслуговування немікрорайонного значення | -//- | 0,7 |  |
| 1.3 | - комунальні об’єкти (котельня) | -//- | 0,4 |  |
| 1.4 | - парк та набережна | -//- | 6,7 |  |
| 1.5 | - лісопарк | -//- | 14,2 |  |
| 1.6 | - вулиці | -//- | 5,6 |  |
| 2 | Житловий фонд | тис. м2 загальної площі квартир | 185,0 | 2,2 |
| 3 | Чисельність населення | тис. чол. | 8,7 | 0,09 |
| 4 | Житлова забезпеченість | м2/чол | 21,0 | 25,0 |
| 5 | Щільність населення | чол./га | 388 |  |
| 6 | Питомий розмір житлових територій | м2/чол | 15,2 | 15,5 |
| 7 | Установи та підприємства обслуговування |
| 7.1 | Дошкільний навчальний заклад |  |  |  |
|  | ємність рівень забезпеченості | місць % | 244 100 | 3 100 |
| 7.2 | Загальноосвітня школа |  |  |  |
|  | ємність рівень забезпеченості | місць % | 875 100 | 10 100 |
| 7.3 | Басейн закритий | м2 дзеркала води | 420 |  |

# Висновки.

Даним  містобудівним обґрунтуванням пропонується:

1. Внесення змін до діючої містобудівної документації:

- Генерального плану м. Чернігова -  в частині коригування магістрально-вуличної мережі в районі кварталу № 21;

- Правил забудови та використання території м. Чернігова – в частині встановлення  зон Ж-2-р та Р-2.

2. Проведений розрахунок резервних територій житлового кварталу дозволяє розміщення об’єкту містобудування – 9-поверхового житлового будинку по вул. Савчука, 7в, згідно з представленим інвестиційним проектом.

3. Даною роботою визначена необхідність коригування меж земельної ділянки під будівництво вказаного будинку з урахуванням перспективних червоних ліній вул. Савчука-Проектної з доведенням її площі до 0,21 га, що задовольняє потребу населення будинку у всіх елементах  прибудинкових територіях.

3. Нове будівництво необхідно здійснювати з  дотриманням наступних умов:

  - при розміщенні передбачених нормативами майданчиків дотримуватися рекомендованих відстаней до житлових та громадських споруд;

  - інженерне забезпечення забудови  – від міських мереж (електро-, газо-водо-, теплозабезпечення, телефонізація, радіофікація, телебачення, тощо);

  - забезпечити умови інсоляції та природної освітленості приміщень як нової, так і прилеглої існуючої забудови згідно з СНИП ІІ-4-79;

  - створення  сприятливих умов для проживання  маломобільної групи населення;

  - передбачити заходи щодо оздоровлення навколишнього природного середовища:

- розміщення передбачених проектом об’єктів житлово-комунального призначення, інженерної інфраструктури з організацією озеленення їх відповідно до санітарних вимог (ДСП 173-96) та вимог ДБН 360-92**;

- зниження транспортного навантаження в  межах території за рахунок удосконалення вуличної мережі, розширення проїзної частини вулиць, тощо;

- проведення заходів з інженерної підготовки території;

- благоустрій та розчистка заплави на р. Стрижень;

- розчистка заплави р. Десни, створення декоративних і функціональних водойм, організація місць відпочинку на них з облаштуванням пляжних територій; створення променадних доріжок вздовж набережної тощо;

- внутрішнє озеленення кварталів; організація спортивно-оздоровчих майданчиків;  протишумове озеленення придорожніх смуг.

Після затвердження в установленому порядку, дане містобудівне обґрунтування буде вважатися внесенням змін в Генеральний план м. Чернігова та «Правила забудови та використання території м. Чернігова» і повинно враховуватися на подальших стадіях розробки  проектно-планувальної документації.